## Slide 1
产线数据分析AI平台
Zillnk Efficiency Improvement Group
v2.0 | 功能架构说明
本地测试站数据分析 · CPK 计算 · 故障定位关系库
Python 3 · tkinter GUI · openpyxl · SQLite · Ollama LLM

## Slide 2
平台概览
设计目标 · 用户群体 · 三大功能模块
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
平台定位
• 供 Zillnk 质量工程师使用的本地数据分析工具
• 无需联网，数据不出厂，保障数据安全
• 支持 PA 板（B3/B40）、RRU（Apricot）等多产品
• 配置持久化，重启自动恢复上次设置
• 分析结果自动打开浏览器查看 HTML 报告
功能一：本地测试站数据分析（已实现）
• 5种分析模式：最后pass / 所选文件夹 / 全部成功 / 含失败 / 仅失败
• 自动遍历工站目录，提取 xlsx / json 测试文件
• CPK 计算 + 综合 HTML 报告（6 Tab）
• 失败分析报告 + 故障关系库（SQLite）
• 工站合并配置，多机台数据合并分析
功能二 / 三（待实现）
• 功能二：深科技 MES 导出数据 CPK 分析
• 功能三：立讯 MES 导出数据 CPK 分析
• 支持批次、工站、产品型号多维度分析
技术栈
• GUI：Python tkinter（5 Section 自适应布局，深色日志窗口）
• 数据处理：pandas · openpyxl · shutil
• 故障知识库：SQLite（fault_rules / fault_records / fault_stats）
• 报告生成：自包含 HTML + Chart.js（CDN）
• LLM 增强：Ollama（localhost:11434，可选，推荐 qwen2.5:7b）

## Slide 3
系统架构
文件模块职责划分
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
main.py
• 主窗口 + 事件驱动 GUI（LocalAnalysisTab）
• StationRow / MergeRuleRow 配置行组件
• _run_analysis() 后台线程主流程
• app_config.json 持久化读写
• 菜单：工具→加载故障规则 / 帮助
core/data_extractor.py
• run_extraction()：latest_pass/all/fail_only 模式
• run_extraction_all_pass()：全部成功记录遍历
• run_extraction_traverse()：所选文件夹全量遍历
• discover_barcodes()：自动发现条码
• generate_missing/duplicate/folder_direct_excel()
core/cpk_calculator.py
• analyze_xlsx_folder() / analyze_json_folder()
• 读取 Test_Result_*.xlsx 或 *_MEASUREMENT_*.json
• 计算均值、标准差、Cp、Cpk
• _file_time_from_name()：文件名时间戳优先
• values 存 (barcode, value, is_pass) 三元组
core/fault_analyzer.py
• run_fault_analysis()：结构化日志解析+规则匹配
• Ollama LLM 增强（基础版/增强版可选）
• generate_fault_barcode_list()：故障条码Excel
• generate_rule_suggestions_yaml()：规则建议模板
• 跨站分析：get_cross_station_barcodes()
core/fault_db.py
• SQLite 三表：fault_rules/fault_records/fault_stats
• 16 类种子规则预置
• init_db() 含自动 schema 迁移
• add_rule / update_rule / get_rules API
core/html_*.py
• html_comprehensive_report.py：6 Tab 综合报告
• html_fail_report.py：帕累托+汇总卡+失败条码表
• html_report.py：CPK 专项报告（按工站+大项）

## Slide 4
GUI 界面布局
5 Section 自适应布局 · v2.0
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
产线数据分析AI平台 — Zillnk Efficiency Improvement Group
本地数据分析
深科技MES分析
立讯MES分析
Section 1 输入/输出配置
Section 2/3 工站配置（左）+ 分析模式（右）
Section 4 [ 开始分析 ] [ 查看日志 ] ████████░░ 进度
Section 1 — 输入/输出配置
• DUT条码 Excel（可选，用于过滤条码）
• 输出目录（自动创建 产品类别_时间戳 子目录）
Section 2 — 测试工站配置
• 工站类型标签 + 数据文件夹路径
• 可折叠"工站合并配置"（源→目标合并）
• ↑↓ 键行间切换，✕ 按钮删除行
Section 3 — 分析模式
• xlsx / json 文件类型单选
• 5种模式下拉（悬停显示提示气泡）
• 故障分析方式（含失败/仅失败时显示）
Section 4 — 操作控制
• 开始分析 ↔ 停止分析（实时切换）
• 查看运行日志（独立深色弹窗）
• 进度标签 + 进度条实时更新

## Slide 5
5 种分析模式
覆盖发货批次分析 · 全量过程分析 · 失败根因分析
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
最后一次 pass 数据
latest_pass
需 DUT 条码 Excel
取每个条码最新一次成功记录做 CPK。 适用：发货批次过程能力分析。 输出：missing_barcodes.xlsx + 报告
所选文件夹分析
folder_direct
可选 Excel 过滤
遍历所有配置工站目录，提取 pass+fail 全量记录。 有失败时额外生成：fail_analysis_report.html + folder_direct_fail_analysis.xlsx（3 Sheet）
全部成功数据
all_pass
无需 Excel，自动扫描
收集全部工站成功记录（含同一模块多次通过）。 额外输出：duplicate_barcodes.xlsx（重复条码统计）
所有数据（含失败）
all_with_fail
无需 Excel，触发故障分析
pass+fail 全量 CPK，自动建立故障分析库。 重点：跨站比对（同模块不同设备数据关联）。 输出：fault_barcodes.xlsx + rule_suggestions.yaml
仅失败数据
fail_only
无需 Excel，触发故障分析
仅失败记录 CPK，深度分析失败规律。 高频失败项 / 设备错误 Top 排行 / 未分类样本。 输出：fault_barcodes.xlsx + rule_suggestions.yaml

## Slide 6
数据提取与处理流程
以「所选文件夹分析」模式为例（全量遍历）
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
① 配置工站目录
多个工站类型 各自配置文件夹 （FT1/FT2/Aging…）
▶
② 全量遍历
_walk_all_records _in_folder() 扫描barcode/ts结构
▶
③ 条码过滤
可选：按 DUT Excel 筛选条码 （保留指定批次）
▶
④ 文件复制
xlsx/json 复制 到输出目录 按工站类型归档
▶
⑤ CPK 计算
analyze_xlsx _folder() 计算 Cp/Cpk
▶
⑥ 报告生成
CPK 报告 综合报告（6Tab） 失败分析报告
◆ 目录结构：<工站根> / TestResult / <产品> / <工站类型> / [中间层] / <条码> / <时间戳> / xlsx + json
◆ 条码文件夹识别：直接子目录含时间戳格式（YYYYMMDDHHMMSS）文件夹，即视为条码文件夹
◆ 跳过规则：debug / file_bk / env_comp / RU*_Log_* 等目录自动跳过，深度上限 10 层
◆ 工站合并：可将多个工站类型（如 FT1 + FT2）合并为同一 CPK 分析组

## Slide 7
故障分析模块
规则库匹配 + Ollama LLM 增强 · 持续积累知识
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
基础版（规则库）
• 内置 16 类种子规则，覆盖主要故障类型
• 优先级：设备/通信错误 > 失败测试项名 > 日志关键词
• CRITICAL 日志行结构化解析：测试项+测量值+限值+偏差
• env_config.yml → VISA 地址映射 → EQP_ID 设备标识
• 设备错误 6 种正则：COM断连/VISA/串口超时/SSH/网络/射频开关
增强版（规则库 + Ollama）
• 在规则库基础上，调用本地 Ollama LLM 辅助分析
• 端点：localhost:11434（推荐模型 qwen2.5:7b）
• 对未分类故障给出根因推断和处置建议
• 分析结果写入 fault_database.db（可持续积累）
• 仅对"所有数据（含失败）"和"仅失败数据"模式触发
知识库持续积累流程
• 1. 分析完成 → 生成 rule_suggestions_<时间戳>.yaml（含未分类样本 + Top10 失败项）
• 2. 工程师用文本编辑器填写 fault_type / suggestion（空白条目）
• 3. 菜单 → 工具 → 加载故障关系描述文件… → 选择 YAML
• 4. 系统自动合并入 fault_database.db（相同关键词更新，不重复导入）
• 5. 下次分析时新规则立即生效，未分类故障比例持续下降

## Slide 8
输出文件 & HTML 报告
每次运行隔离存放在 产品类别_时间戳/ 子目录
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
输出文件一览（按模式）
• missing_barcodes.xlsx — 缺失/异常条码明细（latest_pass / all_with_fail / fail_only）
• duplicate_barcodes.xlsx — 重复测试条码统计（all_pass）
• fault_barcodes.xlsx — 故障条码分类列表（all_with_fail / fail_only）
• folder_direct_fail_analysis.xlsx — 失败明细 3Sheet（所选文件夹分析）
• rule_suggestions_<ts>.yaml — 规则建议模板，供工程师填写
• cpk_report.html — CPK 专项报告（按工站+测试大项分组，所有模式）
• comprehensive_report.html — 综合分析报告 6 Tab（所有模式，自动浏览器打开）
• fail_analysis_report.html — 帕累托+汇总卡+失败条码表（所选文件夹分析）
• fault_database.db — 故障关系知识库（SQLite）
• analysis_log_<ts>.txt — 本次运行完整日志
综合报告（comprehensive_report.html）6 个 Tab
• 总览 — KPI 卡片 + 良率趋势 + 失败类型分布 + 测试大类汇总
• 失败分析 — Top25 高频失败项柱图（点击查看明细）+ 失败记录表
• CPK 分析 — Cpk 横向柱图（色标分级：<1红/1~1.33橙/≥1.33绿）+ 完整 CPK 表
• 数据分布 — 按测试项切换堆叠直方图（pass蓝/fail红）+ 统计面板
• 失败模式 — 失败类型统计 + 时序热图 + 多失败项 SN 关联分析
• 故障回放 — 左侧 SN 列表（可搜索/过滤）+ 右侧逐项测试结果展开

## Slide 9
开发路线图
P1 优先级 → P2 → 后期功能
Zillnk Efficiency Improvement Group | 产线数据分析AI平台 v2.0
✅ 已完成（v2.0）
• 5种分析模式全量提取 + CPK 计算
• 综合 HTML 报告（6 Tab，Chart.js）
• 失败分析报告（帕累托 + 汇总卡）
• 故障关系知识库（SQLite，16 类种子规则）
• Ollama LLM 增强分析（可选）
• YAML 规则导入工具（菜单入口）
• 工站合并配置（持久化）
• GUI 自适应高度 + 深色日志弹窗
🔧 P1 — 近期优先
• HTML 报告重构：两级 Tab / 隐藏 CPK 列 / 全宽分布图 / 产品数据检索 Tab
• env_comp/*.csv 仪器校准漂移检测
• test_limits.yml 跨批次测试限值哈希比对（限值变更告警）
📋 P2 — 中期规划
• Pass/Fail 差异比对引擎（barcode_comparisons 表）
• load_knowledge_yaml() 后端独立封装
• 时间窗口聚类仪器告警
• 共失败关联性矩阵
• all_with_fail 跨站推断自动化
🚀 后期功能
• 功能二：深科技 MES 导出数据 CPK 分析
• （支持批次 / 工站 / 产品型号多维度）
• 功能三：立讯 MES 导出数据 CPK 分析
• （支持批次 / 工站 / 产品型号多维度）